## Slide 1: Nivelul retea

## Slide 2: Cuprins
de ce pachete ?
organizarea internă
protocolul IP – adresare si retransmiterea pachetelor
algoritmi de dirijare
protocoale de control
structura internetului
    protocolul OSPF – Open Shortest Path First
  protocolul BGP – Border Gateway Protocol
dirijarea in retele ad hoc
IPv6

## Slide 3: De ce este nevoie de pachete?
Legaturile unei retele pot fi folosite simultan de transmisii paralele intre mai multe perechi de noduri
Multiplexare – se aloca transmisiilor
  sloturi de timp - STDM – Synchronous Time Division Multiplexing
  subcanale de frecvente diferite – FDM – Frequency Division Multiplexing
multiplexare statistica – STMD – sloturile sunt alocate la cerere;
  daca o singura pereche de noduri are de transmis, nu asteapta ptr. slot;
pentru a evita acapararea legaturii, transmisia se face in pachete cu dimensiune limitata

## Slide 4
Modelul Internetului
Nivelele
străbătute de
pachete

## Slide 5
Funcţiile nivelului reţea
dirijarea pachetelor
adresarea
Aspecte principale
servicii
  ne-orientate pe conexiune
  orientate pe conexiune
organizarea internă corespunde tipurilor de servicii
  datagrame
  circuite virtuale

## Slide 6: Organizarea internă - datagrame
Folosita de pachetele 1, 2 si 3
Folosita de pachetul 4

## Slide 7: Caracteristici datagrame
Pachetul contine toate informatiile necesare ruterelor pentru “pasarea” lui catre destinatie (inclusiv adresele sursa si destinatie)
Organizare fara conexiune
  Un calculator gazda (host) poate trimite pachetul oricand si oriunde in retea
Nu asigura corectitudinea
  Transmitatorul nu poate sti daca pachetul este livrat sau daca destinatarul mai este conectat
Nu pastreaza ordinea pachetelor
  Pachetele sunt dirijate independent unele de altele
Robusta
  La defectarea unei legaturi se gasesc rute alternative
Utilizare larga in Internet

## Slide 8: Organizarea internă – circuit virtual
D
1
1
Nodul A re-numeroteaza circuitul virtual

## Slide 9: Caracteristici circuit virtual
Organizare bazata pe conexiune
  Transferul incepe dupa stabilirea conexiunii
  Pachetul contine id-ul conexiunii
  Se pot aloca resurse la stabilirea conexiunii (memorie tampon pentru pachete)
Transmitatorul stie
  ca exista o conexiune
  ca receptorul este pregatit sa primeasca pachete
Se pastreaza ordinea pachetelor
Se poate controla fluxul
Folosit in
  MPLS (MultiProtocol Label Switching)
  retele virtuale private (VPN – Virtual Private Network)

## Slide 10: Protocolul IP
Are
  o schema de adresare care permite identificarea oricarui calculator din Internet
  un model - datagrama - pentru transmiterea datelor de la un nod gazda la altul
    datagrama = pachet
Modelul de serviciu – best effort
  rețeaua “face toate eforturile” sa livreze pachetele la destinație
  nu face nici o încercare să corecteze erorile

## Slide 11: Protocol IPv4 – formatul pachetului
SERVICE TYPE = precedence (3), delay, throughput, reliability, cost
PROTOCOL = (TCP, UDP, etc.)
IDENTIFICATION Id datagrama de care aparţine fragmentul
FRAGMENT OFFSET pozitia fragmentului in pachet
FLAGS DF = Don’t Fragment / MF = More Fragments
OPTIONS:
  Security
  Strict source routing
  Loose source routing
  Record route
  Timestamp
max 8192 fragmente a 8 octeti
max 65535 octeti
numar cuvinte de 32 biti

## Slide 12: MTU – Maximum Transmission Unit
Reasamblarea se face la H2 – de ce?
Fragmentarea se face la R1
1420)
1420)
532)
Net1 MTU=1420
Net3 MTU=1420
Net2 MTU=532

## Slide 13: Campurile de antet pentru fragmentare (1)
pachet transmis ne-fragmentat prin Net1 cu MTU = 1420
are: 1400 octeti de date
20 octeti de antet IP
MF = 0

## Slide 14: Campurile de antet pentru fragmentare (2)
Net2 are MTU = 532
Ruterul R1 segmenteaza pachetul in 3 fragmente (fig b1-b3)
b2
b3
b1
lungimea fiecarui segment este multiplu de 8 octeti
offset-ul numara grupuri de cate 8 octeti
Offset = 64 = 512 / 8
unde e restul pana la 532 octeti?

## Slide 15: Clase de adrese IP
Clasa de adrese | Biţi în prefix | Număr maxim de reţele | Biţi în sufix | Număr maxim de gazde per reţea
A | 7 | 128 | 24 | 167777216
B | 14 | 16384 | 16 | 65536
C | 21 | 2097152 | 8 | 256
Fiecare nod (gazda/ruter) are o adresa IP asociata cu interfata lui de retea
Un nod cu mai multe interfete are mai multe adrese IP (ex. rutere)

## Slide 16: Câteva adrese speciale
Notații pentru adrese
  binară 11000010 00011000 00010001 00000100
  zecimală 194.24.17.4
Prefix (rețea) | Suffix (gazdă) | Semnificație | Scop
toţi 0 | toţi 0 | acest calculator | Folosită cand nodul inca nu are o adresa
network | toţi 0 | network | Identifică reţeaua
network | toţi 1 | broadcast | broadcast în reţeaua specificată
toţi 1 | toţi 1 | broadcast | broadcast în reţeaua locală
127 | orice | loopback | testare

## Slide 17: Tabele de dirijare
Orice pachet conține o adresa IP a destinatarului, cu două părți
<adresa_retea, adresa_nod>
Un pachet este transmis de la sursă la destinație trecând prin noduri intermediare (rutere), fiecare legând între ele cel puțin două rețele
Rol ruter – primește un pachet și
îl livrează gazdei de destinație (dacă este in aceeași rețea)
  Toate nodurile care au aceeași adresa_retea sunt situate in aceeasi retea fizica și pot comunica direct prin legătura de date (transmit cadre)
altfel, il re-transmite (forward) către un alt nod NextHop
  Folosește tabela de dirijare (rutare) care are intrări de forma
  <adresa_retea, NextHop>

## Slide 18: Algoritm de forwarding IP
Extrage <adresa_retea, adresa_gazda> destinatie din datagrama
Caută o intrare cu adresa_retea în tabela de dirijare
if adresa_retea apare in tabela de dirijare
if adresa_retea indica o retea direct conectata then
transmite datagrama direct la adresa_gazda
else transmite datagrama urmatorului ruter (Next Hop)
else transmite datagrama unui ruter implicit
  Adresarea ierarhica <adresa_retea, adresa_gazda> reduce numarul de intrari in tabela de dirijare (o intrare pentru o adresa_retea)
In practica, tabelele de rutare sunt separate pe clase de adrese
- Căutare prin: indexare (A şi B) sau hashing (C)

## Slide 19: Exemplu
Transferul unei datagrame intre H5 si H8
H5 are legatura (printr-un punct de acces AP) la ruterul R1
Pachetul trece prin ruterele R1, R2 si R3
R3 este in aceeasi retea cu H8
si ii livrează direct datagrama

## Slide 20: Conversie adresa IP – adresa fizică
La livrarea directă (destinatar in aceeasi retea) se foloseste adresa fizică a receptorului (ptr care se cunoaște adresa IP)
Nu exista o legatură biunivocă între adresa fizica si adresa IP
De ex.
  adresa IP are 32 biti
  adresa Ethernet are 48 biti
Pentru mapare se pot folosi
  tabele de corespondenţă
  formule de calcul
  schimb de mesaje
    ex. ARP - Address Resolution Protocol
      Face maparea intre adresa de protocol şi adresa hardware

## Slide 21: ARP - Address Resolution Protocol
Secvența de mesaje pentru a afla adresa fizică
w difuzeaza o cerere ARP cu adresa IP cunoscută
cererea este primită de toate gazdele din reteaua locala
y – care are adresa IP respectivă – trimite ca raspuns adresa fizică (ex. Ethernet)

## Slide 22: Conversie adresa IP – adresa fizică
Format mesaje ARP – conceput pentru diverse categorii de adrese
Hardware type: 1 pentru Ethernet
Protocol type: 0x0800 pentru IP (0000.1000.0000.0000)
HLEN - Hardware len: 6 octeti pentru Ethernet
PLEN - Protocol len: 4 octeti pentru IP
Operation: 1=cerere, 2=raspuns

## Slide 23: Subreţele
Regula “o adresă pentru fiecare rețea fizică separată”
  foloseste ineficient spatiul de adrese
    o retea de clasa C cu 2 noduri consuma doar 2 din totalul de 255 de adrese de nod
    o retea de clasa B cu peste 255 noduri ocupă peste 64000 de adrese indiferent daca le foloseste pe toate sau nu
solutia 1 – subretele
  de ex. o retea clasa B este impartita in mai multe subretele apropiate geografic
solutia 2 - adrese fara clase

## Slide 24: CIDR – Classless InterDomain Routing
Ideea: alocă spaţiul de adrese IP în blocuri de lungimi diferite
Notaţia specială pentru adresa de rețea CIDR
  194.24.0.0/21  din cei 32 de biţi ai adresei IP
  adresa_retea ocupă 21 biţi
  adresa_gazda ocupă 11 biti

## Slide 25: CIDR – Exemplu
Pentru a afla adresa_retea se folosesc măști
Cambridge: Adresă 11000010 00011000 00000000 00000000
Mască 11111111 11111111 11111000 00000000
Edinburgh: Adresă 11000010 00011000 00001000 00000000
Mască 11111111 11111111 11111100 00000000
Oxford: Adresă 11000010 00011000 00010000 00000000
Mască 11111111 11111111 11110000 00000000

## Slide 26: CIDR – reguli de alocare a adreselor
Reguli pentru a avea o mască pentru un bloc de adrese
   lungimea blocului trebuie sa fie o putere a lui 2
   toate adresele din bloc au aceeasi adresa_retea  adresa de inceput a blocului de adrese trebuie sa fie multiplu de dimensiunea acestuia
Ex.: zona de adrese pentru Oxford începe la o frontieră de 4096 octeţi
0 2048 3072 4096
Cambridge
Edin.
Oxford

## Slide 27: Algoritm forwarding
Intrare in tabela de rutare - (adresa_retea, Masca, NextHop)
  Algoritmul alege intrarea pentru care
  (Adresa_IP AND Masca) = adresa_retea
Ex. Sosește pachet cu adresa_IP = 194.24.17.4
compara cu Cambridge /21 – adresa_rețea = 194.24.0.0
adresa_rețea: 11000010 00011000 00000000 00000000
Masca: 11111111 11111111 11111000 00000000
adresa_IP: 11000010 00011000 00010001 00000100
Adresa_IP AND Masca:
11000010 00011000 00010000 00000000
 = 194.24.16.0 ≠ 194.24.0.0  nepotrivire

## Slide 28: Algoritm forwarding (2)
Ex. Sosește pachet cu adresa_IP = 194.24.17.4
Cambridge /21 – adresa_rețea = 194.24.0.0
(Adresa_IP AND Masca) = 194.24.16.0  nepotrivire
Edinburgh /22 - adresa_rețea = 194.24.8.0
(Adresa_IP AND Masca) = 194.24.16.0  nepotrivire
Oxford /20 - adresa_rețea = 194.24.16.0
(Adresa_IP AND Masca) = 194.24.16.0  potrivire
Dacă nu sunt alte potriviri -> folosește intrarea pentru Oxford

## Slide 29: Potriviri multiple
Prefixe de lungimi diferite
   unele adrese IP se pot potrivi cu mai multe adrese_retea din tabela de dirijare
Ex.
  adresa_IP 171.69.10.5 se potrivește cu
  adresele de rețea 171.69.0.0/16
  171.69.10.0/24
Regula: se alege potrivirea “mai lungă”

## Slide 30: Reducere dimensiune tabelă rutare
Soluție - agregarea unor adrese
Consideram adresele de retea:
  C - Cambridge: 194.24.0.0/21
  E - Edingurgh: 194.24.8.0/22
  O - Oxford: 194.24.16.0/20
C: adresa_retea 11000010 00011000 00000000 00000000
E: adresa_retea 11000010 00011000 00001000 00000000
O: adresa_retea 11000010 00011000 00010000 00000000
Presupunem: pentru rutare la C, E, O, nodul NewYork are in tabela de dirijare același NextHop
Tabela de dirijare poate include o singură intrare comuna pentru
adresa_retea 11000010 00011000 00000000 00000000
adica 194.24.0.0/19

## Slide 31: NAT – Network Address Translation
O adresă pentru mai multe calculatoare
Foloseşte adrese locale (private sau non-rutabile)
NAT translatează între adresa privată şi o adresă globală

## Slide 32: Translatarea adresa globală  adresa privată
SRC = 10.0.0.3
SRC = 10.0.0.2
DST = 10.0.0.2 ?
DST = 10.0.0.3 ?
DST = 10.0.0.1 ?
SRC = 128.210.24.6
DST = 128.210.24.6
SRC = 10.0.0.1

## Slide 33: Principiul NAT
Foloseşte
adresa IP + număr port transmitator
tabela de translatare
Transmisie
înlocuieşte adresa IP locală cu o adresă IP globală
memorează (in tabela de translatare) corespondenţa şi număr port
inlocuieşte număr port cu index în tabela translatare
re-compune sumele de control IP şi TCP
port=1200
IP-local = 10.0.0.1
index=20
IP-glob=128.210.24.6
IP-local | IP-glob | port
10.0.0.1 | 128.210.24.6 | 1200
20
antet TCP
antet IP
tabela de translatare

## Slide 34
Receptie
obţine număr port din pachet (= index în tabela translatare)
extrage adresa IP locală şi număr port
înlocuieşte adresa IP şi număr port din pachet
re-calculează sumele de control IP şi TCP
port=1200
IP-loc=10.0.0.1
index=20
IP-glob=128.210.24.6
IP-loc | IP-glob | port
10.0.0.1 | 128.210.24.6 | 1200
20
antet TCP
antet IP

## Slide 35: ICMP- Internet Control Message Protocol
ICMP foloseşte IP ptr transmisie & IP foloseşte ICMP pentru raportare de erori
Test accesibilitate (ping trimite ICMP Echo şi aşteaptă un timp răspunsul)
Trasare ruta (traceroute trimite serie de datagrame cu valori TIME TO LIVE crescătoare şi primeşte mesaje ICMP Time exceeded din care extrage adresa ruterului)

## Slide 36: Folosire ICMP pentru aflare path MTU
Path MTU = Maximum Transmission Unit minimă pentru o cale
Foloseşte mesaj eroare ICMP = fragmentare necesară dar nepermisă
  Sursa trimite probe cu DF în datagrama IP
  Dacă datagrama > MTU => sursa primeşte eroarea ICMP
    Destination Unreachable
    cu Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set
  Sursa trimite probe mai scurte

## Slide 37: Dirijarea - clasificare
Fără tabele de dirijare
  inundarea
  hot potato
Cu tabele de dirijare – criterii diverse
  adaptarea la condiţiile de trafic
    statică
    dinamică
  locul unde se fac calculele
    descentralizată
    centralizată
    distribuită
  criterii de dirijare
    calea cea mai scurtă
    întârzierea medie globală
    folosirea eficientă a resurselor
    echitabilitatea
  informaţii schimbate între noduri
    starea legăturii
    vectorul distanţelor
  tipul reţelei
    uniformă
    ierarhică

## Slide 38: Vectorii distanţelor
Următorii vectori au fost primiţi de nodul C (lista include distanţele de la B, D, E la nodurile A, B, C, D, E, F, în această ordine):
  De la B: (5, 0, 8, 12, 6, 2);
  De la D: (16, 12, 6, 0, 9, 10);
  De la E: (7, 6, 3, 9, 0, 4).
Algoritm distribuit !
Fiecare nod trimite periodic vecinilor sai o lista cu distantele de la el la celelalte noduri.

## Slide 39
De la La | B | D | E
A | 5 | 16 | 7
B | 0 | 12 | 6
C | 8 | 6 | 3
D | 12 | 0 | 9
E | 6 | 9 | 0
F | 2 | 10 | 4
Costurile de la C Prin  La  | B | D | E |  | Cost Min | Pas urmator
A | 5 + 6 | 16 + 3 | 7 + 5 |  | 11 | B
B | 0 + 6 | 12 + 3 | 6 + 5 |  | 6 | B
C | - | - | - |  | 0 | -
D | 12 + 6 | 0 + 3 | 9 + 5 |  | 3 | D
E | 6 + 6 | 9 + 3 | 0 + 5 |  | 5 | E
F | 2 + 6 | 10 + 3 | 4 + 5 |  | 8 | B
In plus, intârzierea măsurată de la C la B, D si E este 6, 3 şi 5 respectiv.

## Slide 40: Problema numărării la infinit
De la A B C D E F G cost 1 pentru orice legatura
1 2 2 3 0 2 3 distante initiale la E
∞ 2 2 3 0 2 3 legatura A – E cade
distantele catre E anuntate de: A = ∞, B = 2, C = 2
In functie de ordinea evenimentelor, se pot face modificarile:
∞ 3 2 3 0 2 3 B alege ruta prin C, dist=3
B anunta dist. 3 lui A

## Slide 41: Problema numărării la infinit (2)
De la A B C D E F G
4 3 2 3 0 2 3 A alege ruta prin B dist=4
A anunta dist. 4 lui C
4 3 5 3 0 2 3 C recalculeaza dist=5
distantele cresc teoretic la infinit
practic, se poate limita la un numar > diametru graf (ex. 16)

## Slide 42: Problema numărării la infinit - solutii (3)
split horizon: noile distante nu se trimit vecinului prin care trec actualele rute
  B are ruta de distanta 2 catre E prin A
  B nu include noua distanta catre E in actualizarea trimisa lui A
split horizon with poison reverse: trimite o valoare f. mare
  B trimite distanta ∞ catre A
  A nu va mai alege o cale prin B
Neajuns: solutiile nu functioneaza in toate cazurile
de ex. pentru bucle cu mai multe noduri

## Slide 43: RIP - Routing Information Protocol
fiecare legatura are cost 1
foloseste distante la retele (nu la noduri)
  ruterul C are distanta 0 la reteaua 2 si 2 la reteaua 4
transmit vectorii distantelor la fiecare 30 secunde
distante maxime de 15 hop-uri (16 inseamna infinit)
  rețele de mici dimensiuni

## Slide 44: Starea legaturii
Presupune ca fiecare nod poate gasi legaturile cu vecinii si costul fiecarei legaturi
Informatiile sunt diseminate prin inundare tuturor celorlalte noduri
  LSP – Link State Packet transmis prin inundare;
  Pachetul contine
    Id-ul nodului care creaza pachetul
    lista nodurilor conectate cu costul fiecarei legaturi
    un numar de secventa
    durata de viata a pachetului (numar)
Cu informatiile primite, fiecare nod va calcula rutele cele mai scurte catre celelalte noduri

## Slide 45: Transmiterea prin inundare
ID si nr. secventa:
  nodul are o copie a pachetului sau pachetul este vechi - ignorat;
  pachet nou - memorat si retransmis vecinilor (mai putin vecinului de la care l-a primit)
durata de viata:
  numar decrementat la fiecare nod (hop) – asigura eliminare pachete vechi

## Slide 46: Algoritmul căii celei mai scurte
Algoritmul lui Dijkstra
nnod numărul nodurilor reţelei;
sursa nodul sursă;
l[i][j] costul legăturii (i,j), având valorile
  0 dacă i = j;
  lungmax dacă i şi j nu sunt adiacente;
  o valoare între 0 şi lungmax în celelalte cazuri;
D[i] costul minim al legăturii de la sursă la i;
S mulţimea nodurilor deja selectate;
V tabloul de dirijare;
V[i] = vecinul prin care se transmit date de la nodul curent la nodul i.

## Slide 47
void Dijkstra (int sursa)
{ int i, j, k;
for (i=1; i <= nnod; i++)
{ S[i] = 0; // nod neselectat
D[i] = l[sursa][i]; // distantele minime de la sursa
if (D[i] < lungmax)
V[i] = i; // initializeaza vecinii
else
V[i] = 0;
}
S[sursa] = 1; // selecteaza nodul sursa
D[sursa] = 0;
for ( i=1; i < nnod; i++)
{ gaseste nodul k neselectat cu D[k] minim;
S[k] = 1;
for (j=1; j <= nnod; j++) // recalculeaza distantele
if ((S[j] == 0) && (D[k] + l[k][j] < D[j]))
{ D[j] = D[k] + l[k][j];
V[j] = V[k]; // modifica tabela de dirijare
}
}
}

## Slide 48: Structura ierarhica a Internet-ului
Internet-ul este partajat in mai multe domenii numite sisteme autonome AS – Autonomous Systems
  ASs sunt retele independente operate de organizatii diferite
Intr-un AS se foloseste acelasi algoritm de rutare “intra-domeniu”
  denumit interior gateway protocol
  ex. OSPF – Open Shortest Path First
Rutarea intre AS-uri (intre domenii) foloseste, de asemenea, un protocol comun
  denumit exterior gateway protocol
  ex. BGP – Border Gateway Protocol (bazat pe RIP)

## Slide 49: Structura ierarhica AS
Fiecare AS este partitionat in mai multe zone (areas) – fiecare zonă reprezentând un grup de rețele
  zona Z0 – coloana vertebrală (backbone)
  zone “stub” Z1, Z2 … – legate la backbone
  rutele intre noduri din zone stub diferite trec prin zona Z0
Ierarhizarea crește scalabilitatea
  un ruter dintr-un AS nu trebuie sa stie cum se ajunge la fiecare retea din AS, fiind suficient sa stie cum se ajunge la zona in care se afla reteaua respectiva  reduce volumul tabelelor de dirijare
AS1
AS2
Z0
Z1
Z2
Z3

## Slide 50: Structura ierarhica AS (2)
Tipuri de rutere
interne unei zone
de coloană vertebrală (backbone)
de graniţă zonală (aparțin zonei 0 si zonelor conectate)
  nodul incercuit face parte din zonele Z0, Z1, Z2
de graniţă AS
AS1
AS2
Z0
Z1
Z2
Z3

## Slide 51: Mesaje OSPF
Mesajele OSPF permit schimbul de informatii intre noduri
Sunt transmise in pachete IP cu 89 ca numar de protocol
Hello – stabileste si pastreaza legaturi cu vecinii
descopera nodurile (rutere) cu care este conectat direct
Link state request - Cerere stare legătură
cere info despre anumite legături de la un alt ruter
Link state update - Actualizare stare legătură
trimite info despre legaturi, ca raspuns la o cerere
Link state ack - Confirmare stare legătură
confirmă primirea unui mesaj de actualizare
Database description – trimite LSBD – LInk State Data Base
mesajele contin info despre AS sau zonă
Notes: Hello—Establishes and maintains neighbor relationships.
– Database description—Describes the contents of the topological database. These messages are exchanged when an adjacency is initialized.
– Link-state request—Requests pieces of the topological database from neighbor routers. These messages are exchanged after a router discovers (by examining database-description packets) that parts of its topological database are outdated.
– Link-state update—Responds to a link-state request packet. These messages also are used for the regular dispersal of LSAs. Several LSAs can be included within a single link-state update packet.
– Link-state acknowledgment—Acknowledges link-state update packets.

## Slide 52: Calcul rute - Nivel 1 (zona)
Folosind inundarea, fiecare ruter informeaza celelalte rutere din zona despre legaturile sale si costurile acestora
ex. informatiile de starea legaturilor schimbate intre noduri din Z1 nu se transmit in afara acestei zone!
Fiecare ruter (inclusiv cele de granita zonala) din zonă calculează separat căile cele mai scurte catre ruterele din aceeasi zona
in final, un ruterul de graniță zonală R va cunoaste caile cele mai scurte catre oricare rețea din Z1 si Z2
AS1
AS2
Z0
Z1
Z2
Z3
R
Notes: Hello—Establishes and maintains neighbor relationships.
– Database description—Describes the contents of the topological database. These messages are exchanged when an adjacency is initialized.
– Link-state request—Requests pieces of the topological database from neighbor routers. These messages are exchanged after a router discovers (by examining database-description packets) that parts of its topological database are outdated.
– Link-state update—Responds to a link-state request packet. These messages also are used for the regular dispersal of LSAs. Several LSAs can be included within a single link-state update packet.
– Link-state acknowledgment—Acknowledges link-state update packets.

## Slide 53: Calcul rute - Nivel 2 (AS)
Ideea: calea unui pachet intre doua zone diferite are trei parti:
  de a nodul sursa la zona backbone
  traverseaza backbone
  de la backbone la reteaua de destinatie
Ruterele de coloana vertebrala (backbone)
  primesc informatii de la ruterele de granita zonale si
  calculeaza cele mai bune rute la retele din orice zona
  ex. R1 ofera caile cele mai scurte pentru Z1 si Z2
  ruterele din Z0 calculeaza caile catre orice retea din Z1,Z2
AS1
AS2
Z0
Z1
Z2
Z3
R1
R2
Rezultatele sunt difuzate de la Z0 inapoi la zonele stub, care actualizeaza caile cele mai scurte la retele din alte zone
Ex. ruterele din Z2 vor sti sa aleaga intre R1 si R2 pentru rutare spre retele din alte zone

## Slide 54: BGP – Border Gateway Protocol
Algoritmi orientaţi pe aspectele politice, de securitate, economice
Reţea = ASes şi conexiunile
Protocol = vectorul distanţelor
Tabelele de dirijare conţin şi rutele spre destinaţie
Comunică vecinilor căile utilizate efectiv (ocoleste numaratoarea la infinit)
Ex. pp. F foloseste calea FGCD la D
G se defecteaza
Informatiile primite de F
de la vecinii ramasi, despre D:
De la B: “Eu folosesc BCD”
De la I: “Eu folosesc IFGCD”
De la E: “Eu folosesc EFGCD”
F elimina caile care contin F si alege calea FBCD

## Slide 55: Dirijarea în reţele ad hoc
AODV – Ad hoc On demand Distance Vector - Determină ruta la cerere
reţea ad hoc = graf
    Muchie = conexiune – nodurile pot comunica direct (radio)
Fiecare nod = ruter + gazdă
Conţine
  Tabela dirijare
      destinaţie,
      pas următor,
      distanţă
      nr secv destinaţie
      altele
  Tabela history
      identitatile cererilor precedente
  Tabela reverse route
      calea spre sursa unui pachet de cerere

## Slide 56: Cum functioneaza?
zona de difuzare nod A
Exemplu: A vrea sa comunice cu I care nu e în tabela sa
  trebuie să descopere ruta
  trimite (broadcast) o cerere de ruta, care ajunge la nodurile B si D

## Slide 57
daca B si D nu cunosc ruta spre I, cererea este re-transmisa, prin inundare, celorlalte noduri
  mai intai C, F si G
  apoi E, H si I
daca cererea ajunge la I, acesta va returna un raspuns catre A
  raspunsul parcurge calea inversa prin G si D la A (sageti negre pline)
   fiecare nod trimite raspunsul vecinului de la care a primit cererea (sageti punctate)

## Slide 58: Probleme
Eliminarea replicilor
pachete transmise prin inundare
B primeste de la D o copie a pachetului
D primeste de la B o copie a pachetului
pentru a descoperi si elimina copiile
  pachetul contine un ID al cererii
  nodurile pastreaza cererile primite
  in tabela history
Lungimea caii A  I
pachetul de cerere are un camp Hop count
initializat de A la 0
incrementat de fiecare nod care re-transmite pachetul
returnat de I in raspunsul lui

## Slide 59: Probleme-2
Nodul A poate avea o ruta veche
trimite o cerere pentru actualizarea ei
  Se foloseşte Sequence # pentru a deosebi rutele noi de cele vechi
inclus de A in pachet cerere
asociat de fiecare nod rutei curente din tabela de dirijare
Exemplu
daca nodul D are o ruta mai noua decat cea din cerere, nu va mai re-difuza cererea si va trimite raspunsul pe calea inversa

## Slide 60: Informatii pastrate de noduri
  Tabela dirijare
      destinaţie,
      pas următor,
      distanţă,
      nr secv destinaţie
      altele
  Tabela history
      identitatile cererilor precedente
  Tabela reverse route
      calea spre sursa unui pachet de cerere

## Slide 61: Pachete ROUTE REQUEST
A difuzează un pachet ROUTE REQUEST
  Identificat unic prin Source address + Request ID
  Foloseşte Sequence # pentru a deosebi rutele noi de cele vechi
Prelucrarea ROUTE REQUEST în fiecare nod
  Verifica duplicat în tabela history locală (Source address + Request ID)
  Transmite ROUTE REPLY dacă găsit ruta nouă, adică
  Dest sequence # în routing table > Dest sequence # în packet
  Altfel,
  incrementează Hop count şi re-difuzează ROUTE REQUEST
  memorează informaţia în reverse route table
  Source sequence # folosit pentru actualizare tabela dirijare locala

## Slide 62: Pachete ROUTE REPLY
I construieşte ROUTE REPLY şi-l trimite pe legătura inversă
  Source address, Destination address sunt copiate
  Hop count pus pe zero
  Destination sequence # luat din contorul propriu
  Lifetime = cât timp rămâne valid
Prelucrarea la alte noduri
  Actualizează tabela dirijare locală
  Transmite pe legătura inversă
  Trece prin anumite noduri – celelalte şterg intrarea în reverse route table

## Slide 63: Intreţinerea rutelor
Actualizare: (1) la cerere; (2) la defectari
G cade  D descoperă (se folosesc mesaje Hello periodice)
D află că G a fost utilizat pe rute către E, G şi I
D anunţă vecinii activi (active neighbors) care folosesc G, anume {A, B}
D goleşte intrările pentru E, G şi I din tabela de rutare
G

## Slide 64: IPv6 - Motivaţii
Spaţiul de adrese
32 biţi = peste un milion de reţele
Dar...multe sunt Clasa C, prea mici pentru multe organizaţii
Tip servicii
Aplicaţii diferite au cerinţe diferite de livrare, siguranţă şi viteză
IPv4 are tip de serviciu dar adesea nu este implementat

## Slide 65
IPv6 - format Base header
lungime fixă = 40 octeti
Priority - clasa de trafic
FLOW LABEL - asociază datagramele unui flux
Diferenţe circuit virtual
două fluxuri cu aceeaşi etichetă se diferentiaza prin adr sursă + adr dest
aceeaşi pereche sursă+dest poate avea mai multe fluxuri

## Slide 66
Conţine mai puţine info decât antet IPv4
Restul de info în extensii
NEXT HEADER defineşte tipul datelor (ex. TCP)
NEXT HEADER defineşte tipul antetului de extensie urmator (ex. Route Header)

## Slide 67: IPv6 – antete extensie
Hop-by-hop header – info pentru rutere – deocamdata:
  suport datagrame excedând 64K (jumbograme)
  specifica lungimea;
  campul de lungime din antetul de baza este 0
Destination header – info aditionale pentru destinaţie
  nefolosit
Routing – lista rutere de vizitat
Fragmentation – identificare fragmente
Authentication – verificare identitate transmiţător
Encrypted security payload – info despre conţinut criptat

## Slide 68
Fragmentarea

## Slide 69
Fragmentare IPv6– la sursă
Ruterele ignoră datagramele mai lungi decât MTU
Sursa
Fragmentează pachetele
Descoperă path MTU
Caracter dinamic
  - calea se poate schimba
Eficienţa – antet nu are spaţiu pierdut
Flexibilitate – noi antete pentru noi caracteristici
Dezvoltare incrementală – ruterele care tratează anumite antete coexistă cu altele care le ignoră

## Slide 70
adrese 128-bit
Includ prefix reţea şi suffix gazdă
Fără clase de adresă – limita prefix/suffix oriunde
Tipuri speciale de adrese:
    unicast
    multicast
    cluster – colecţie de calculatoare cu acelaşi prefix; datagrama livrată unuia din ele (permite duplicare servicii)

## Slide 71
Notaţia adresei
16 numere
105.220.136.100.255.255.255.255.0.0.18.128.140.10.255.255
Notaţie hexazecimală
69DC:8864:FFFF:FFFF:0:1280:8C0A:FFFF
Compresie zerouri
FF0C:0:0:0:0:0:0:B1
FF0C::B1
adrese IPv6 cu 96 zerouri prefix sunt interpretate ca adrese IPv4

## Slide 72: Studiu individual
A. S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003
5.1 CERINŢELE DE PROIECTARE ALE NIVELULUI REŢEA
5.2.2 Dirijarea pe calea cea mai scurtă
5.2.3 Inundarea
5.2.4 Dirijare cu vectori distanţă
5.2.10 Dirijarea în reţele AD HOC 5.6.1 Protocolul IP
5.6.2 Adrese IP
5.6.4 Protocoale de control în Internet
5.5.5 Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF
5.6.5 Protocolul de dirijare pentru porţi externe: BGP
5.6.8 IPv6

## Slide 73: Studiu individual
A. S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011
5.1 NETWORK LAYER DESIGN ISSUES 5.2.2 Shortest Path Algorithm
5.2.3 Flooding
5.2.4 Distance Vector Routing
5.2.11 Routing in Ad Hoc Networks
5.6.1 The IP Version 4 Protocol 5.6.2 IP Addresses 5.6.3 IP Version 6
5.6.4 Internet Control Protocols 5.6.6 OSPF—An Interior Gateway Routing Protocol
5.6.7 BGP—The Exterior Gateway Routing Protocol