## Slide 1: Nivelul legăturii de date

## Slide 2: Funcţiile nivelului legăturii de date
1 – Încadrarea datelor
2 – Transmisia transparentă

## Slide 3
3 – Controlul erorilor
Coduri detectoare și corectoare de erori
  secvenţa de control a cadrului - FCS - frame checking sequence
Mecanisme de protocol
  mesaje de confirmare
  ceasuri
  numere de secvenţă
4 – Controlul fluxului – protocol
mesaje de permisiune pentru transmiţător
5 – Gestiunea legăturii – protocol
stabilirea şi desfiinţarea legăturii
re-iniţializare după erori
configurarea legăturii (staţii primare şi secundare, legături multipunct etc.)

## Slide 4
Metode de încadrare
1) Caractere de control (BSC - Binary Synchronous Communication)
  SOH - start of heading STX - start of text
  ETX - end of text ETB - end of transmission block
  EOT - end of transmission ENQ - enquiry
  ACK - acknowledge NAK - not acknowledge
  SYN - synchronous idle DLE - data link escape
  CRC - cyclic redundancy check

## Slide 5
Metode de încadrare
2) Numărarea caracterelor (DDCMP - Digital Data Communications Message Protocol)
SYN SYN SOH count flag resp seq address CRC data CRC
3) Indicatori de încadrare (HDLC - High Level Data Link Control)
flag address command data FCS flag

## Slide 6
2 – Transmisie transparentă
STX text ETX text alfanumeric: OK!
STX text… ETX …text ETX text binar: ETX fals ?
Solutie: umplere cu caractere
  Dubleaza caracterele de control cu DLE
  Defineste combinatii admise
    DLE STX – start text transparent
    DLE ETX – sfarsit text transparent
  DLE STX text… ETX …text DLE ETX CRC
  Dubleaza DLE la transmitere si elimina la receptie
DLE STX ... DLE DLE ... DLE ETX
  Eroare: receptie DLE x
    cu x diferit de STX, ETX, DLE

## Slide 7: Umplere cu biţi
Date de transmis includ un flag fals de terminare a cadrului
011011111101111111111010
01111110 011011111101111111111010 01111110
Solutia: adaugarea unui zero dupa 5 unitati (in interiorul cadrului!)
01111110 011011111010111110111110010 01111110
Adaugarea se face indiferent daca dupa 5 unitati urmeaza 0 sau 1
Simplifica regula receptorului: elimina zeroul aflat dupa 5 unitati
011011111010111110111110010
  011011111101111111111010

## Slide 8: Detecţia şi corectarea erorilor
Noțiuni preliminare
A = {0, 1} alfabet binar
Wn mulţimea cuvintelor w de lungime n peste A
w = w[0] w[1] ... w[n-1] , cu w[i] є A.
ponderea Hamming a lui w = numărul de unităţi conţinute de w
distanţa Hamming‚ d(u,v) dintre u şi v este
ponderea vectorului suma modulo 2 u+v

## Slide 9: Detecţia şi corectarea erorilor
Ideea - utilizarea unei submulțimi a lui Wn pentru mesaje corecte
  Condiția – erorile să producă cuvinte din restul mulțimii Wn
Multimea cuvintelor Wn de lungime n se impart in 2 categorii:
  Sn este multimea cuvintelor cu sens
  Fn este multimea cuvintelor fara sens
Pentru detecţia a cel mult r erori se alege Sn astfel ca
  d(u,v) >= r+1 pentru orice u, v din Sn
Pentru corecţia a cel mult r erori se alege Sn astfel ca
  d(u,v) >= 2r+1 pentru orice u, v din Sn

## Slide 10: Exemplu
S10 = {0000000000, 0000011111, 1111100000, 111111111}
d(u,v) = 5 => putem corecta erori duble
Astfel,
0000000111 se corectează la 0000011111
Nu se pot corecta 3 erori:
0000000111 poate proveni din 0000000000 in cazul a 3 erori

## Slide 11: Metoda Hamming
Biţi numerotaţi de la 1 (stânga) la n (dreapta)
Codificare: Biţii 1, 2, 4, 8, ... (puteri ale lui 2) sunt de control
  Control paritate (pară sau impară)
  Bitul k este controlat de biţii ale căror poziţii însumate dau k;
    Bit 1 controlat de biţii 1
            Bit 2 controlat de biţii 2
    Bit 3 controlat de biţii 1, 2
            Bit 4 controlat de biţii 4
            Bit 5 controlat de biţii 1, 4
    Bit 6 controlat de biţii 2, 4
    Bit 7 controlat de biţii 1, 2, 4
            Bit 8 controlat de biţii 8
    Bit 9 controlat de biţii 1, 8
    Bit 10 controlat de biţii 2, 8
    Bit 11 controlat de biţii 1, 2, 8

## Slide 12: Metoda Hamming (2)
  Invers: Bit 1 controlează biţii 1, 3, 5, 7, 9, 11
        Bit 2 controlează biţii 2, 3, 6, 7, 10, 11
        Bit 4 controlează biţii 4, 5, 6, 7
        Bit 8 controlează biţii 8, 9, 10, 11
Aceasta forma foloseste la calculul bitilor de control
Exemplu (paritate pară) pentru 1100001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
            ? ? 1 ? 1 0 0 ? 0 0 1
            1 ? 1 ? 1 0 0 ? 0 0 1
            1 0 1 ? 1 0 0 ? 0 0 1
            1 0 1 1 1 0 0 ? 0 0 1
            1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

## Slide 13
Prima forma foloseste la corectarea erorilor
Ex.1 In loc de:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1100001 => 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Se primeşte eronat 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
Sume eronate controlate de 2 (suma pozitiilor 2,3,6,7,10,11 nu este 0)
si de 8 (8,9,10,11)
8 + 2 = 10 => bitul din poziţia 10 este singurul controlat de bitii 8 si 2  bit 10 este inversat
Bit 1 controlat de biţii 1 Bit 2 controlat de biţii 2
Bit 3 controlat de biţii 1, 2 Bit 4 controlat de biţii 4
        Bit 5 controlat de biţii 1, 4 Bit 6 controlat de biţii 2, 4
Bit 7 controlat de biţii 1, 2, 4 Bit 8 controlat de biţii 8
Bit 9 controlat de biţii 1, 8 Bit 10 controlat de biţii 2, 8
Bit 11 controlat de biţii 1, 2, 8

## Slide 14
Ex. 2 In loc de:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1100001 => 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Se primeşte eronat 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Suma eronata controlata de 2 (suma pozitiilor 2,3,6,7,10,11) nu este 0
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
celelalte sume sunt corecte  bit 2 este inversat
Obs.
Codul Hamming corecteaza erorile de 1 bit

## Slide 15: Corecţia erorilor in rafală
Utilizarea unui cod Hamming pentru corecţia erorilor in rafală
matricea de biți este transmisă coloană cu coloană
poate corecta erori în rafală dintr-o coloană dacă există
  un bit eronat pe fiecare linie

## Slide 16: Coduri detectoare de erori
Coduri polinomiale
k biţi de informaţie (date) i(X) polinomul corespunzător
Ex. k=5 10110 i(X) = 1*X4+0*X3+1*X2+1*X1+0*X0
n-k biţi de control r(X)
n biţi în total X(n-k)i(X) + r(X)
r(X) se alege astfel ca w(X) = X(n-k)i(X) + r(X)
sa fie multiplu de g(X) w(X) = g(X).q(X)
    X(n-k)i(X) + r(X) = g(X).q(X)
    X(n-k)i(X) = g(X).q(X) + r(X)
    r(X) este restul împărţirii lui X(n-k) i(X) la g(X)

## Slide 17: Coduri detectoare de erori
Calculul sumei de control pentru un cod polinomial
10 biti informatie + 4 biti control
Imparte 11010110110000
la 10011
X(n-k) i(X)
g(X)
r(X) = rest împărţire X(n-k) i(X) la g(X)

## Slide 18: Ce erori pot fi detectate?
Probabilitatea de detectie depinde de lungimea codului de control
CRC si sume de control pe
  8 biti detecteaza 99.6094% din erori
    (x8+x2+x+1 CRC-8-CCITT)
  16 biti detecteaza 99.9985% din erori
    (x16+x10+x8+x7+x3+1 CRC-16)
  32 biti detecteaza 99.9999% din erori
In plus, CRC detecteaza 100% erori de
  1 bit;
  2 biti;
  un numar impar de biti;
  erori in rafala de lungimea codului CRC.

## Slide 19: Protocoale elementare pentru legătura de date
Start-stop
Entitate A
Entitate B
cadru 1
cadru 1
ack
ack
cadru 2
timp

## Slide 20
Ferestre glisante

## Slide 21: Specificaţie Protocol
scop şi funcţii
servicii oferite
servicii utilizate din nivel inferior
structura internă (entităţi şi relaţii)
tipuri şi formate mesaje schimbate între entităţi
reguli de reacţie a fiecărei entităţi la comenzi, mesaje şi evenimente interne

## Slide 22: Protocoalele legăturii de date
Configuraţia entităţilor de protocol
utilizator A
utilizator B
entitate A
entitate B
nivel retea
nivel legatura de date
nivel fizic

## Slide 23
Datele
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
typedef byte NrSecv;
enum FelCadru {data, ack, nak};
typedef struct {
FelCadru fel;
NrSecv secv, conf;
pachet info;
} cadru;
typedef struct {void *adresa;
word lungime;
} pachet;

## Slide 24
Primitivele de serviciu
La interfata cu nivelul superior (retea)
- preluarea unui pachet de la retea pentru transmitere pe canal
pachet DeLaRetea();
- livrarea către retea a unui pachet
void LaRetea (pachet);
La interfata cu nivelul inferior
- trecerea unui cadru nivelului fizic pentru transmisie
void LaFizic (cadru);
- preluarea unui cadru de la nivelul fizic
    cadru DeLaFizic();

## Slide 25
Tratarea evenimentelor
    enum TipEven { SosireCadru,
    EroareControl,
    TimeOut,
    ReteaPregatita};
    TipEven wait();

## Slide 26
Protocoale start-stop
Protocol simplex fara restrictii
  - utilizatorul A vrea să transmită date lui B folosind o legătură sigură, simplex;
  - A reprezintă o sursă inepuizabilă de date;
  - B reprezintă un consumator ideal;
  - canalul fizic de comunicaţie este fără erori.

## Slide 27
# define forever while(1)
// entitatea din sistemul transmitatorului
void transmit1(){
cadru s;
do{
  s.info = DeLaRetea(); //preia pachet
  LaFizic(s); //transmite cadru
} forever;
}
// entitatea din sistemul receptorului
void recept1(){
cadru r;
TipEven even;
do{
  even = wait(); //asteapta cadru
  r = DeLaFizic(); //primeste cadru
  LaRetea(r.info); //preda pachet
} forever;
}

## Slide 28
Protocol simplex start-stop
canalul fara erori
utilizatorul B nu poate accepta date în orice ritm
utilizator A
utilizator B
transmitator
receptor
nivel retea
nivel legatura de date
nivel fizic
date
reactie

## Slide 29
void transmit2(){
cadru s;
TipEven even;
do{
  s.info=DeLaRetea();
  LaFizic(s);
  even=wait(); //asteapta permisiunea
} forever;
}
void recept2(){
cadru s,r;
TipEven even;
do{
  even=wait(); //poate fi doar SosireCadru
  r=DeLaFizic();
  LaRetea(r.info);
  LaFizic(s); //transmite permisiunea
} forever;
}

## Slide 30: Protocol simplex pentru un canal cu erori
Transmisie corecta
A
B
m
m
ack
ack
m+1
Entitaţi legătură de date

## Slide 31
Pierdere ack
La time-out se retrimite m
Care este acceptat incorect, ca mesaj nou de B !
A
B
m
m
ack
m
?
m
A
B
m
m
?
m
Pierdere m
La time-out A retransmite m
Care este acceptat corect de B

## Slide 32
se adauga un numar de secventa
la time-out se re-transmite ultimul cadru
B accepta daca este corect
A
B
m,0
m,0
m,0
ack
ack
m+1,1
B ignora daca este dublura
A
B
m,0
m,0
m,0 - ignora
ack
ack,0
m+1,1
m,0
ack
- accepta

## Slide 33
Protocol simplex pentru un canal cu erori (2)
Este nevoie de un ceas
  void StartCeas(NrSecv);
  void StopCeas (NrSecv);
de eveniment TimeOut
si de numere de secventa - cadrele succesive m, m+1, m+2 au numerele de secvenţa alternante 0, 1, 0 … (protocol cu bit alternat)
fiecare cadru are campurile info si secv; al doilea modificat prin:
void inc (NrSecv&);
#define MaxSecv 1
void inc(NrSecv& k){
k==MaxSecv ? k=0 : k++;
}

## Slide 34
void transmit3() {
NrSecv CadruUrmator=0;
cadru s;
TipEven even;
s.info=DeLaRetea(); //pregateste un cadru
do{
  s.secv=CadruUrmator; //adauga nr secventa
  LaFizic(s);
  StartCeas(s.secv);
  even=wait(); // poate fi SosireCadru,
  // TimeOut sau
  // Eroarecontrol
  if(even==SosireCadru) { //confirmare intacta
    StopCeas(s.secv);
    s.info=DeLaRetea();
    inc(CadruUrmator);
  }
}forever;
}

## Slide 35
void recept3(){
NrSecv CadruAsteptat=0;
cadru r,s;
TipEven even;
do{
  even=wait(); //SosireCadru sau EroareControl
  if(even==SosireCadru){
    r=DeLaFizic();
    if(r.secv==CadruAsteptat){
      LaRetea(r.info); //cadru în secventa
      inc(CadruAsteptat);
    }
    LaFizic(s); //transmite oricum confirmarea
  }
}forever;
}

## Slide 36
Protocoale cu fereastră glisantă
Configuraţia
utilizator A
utilizator B
transm / rec
transm / rec
nivel retea
nivel legatura de date
nivel fizic
2 legaturi pentru date+confirmare

## Slide 37
Protocol cu numar de secventa de un bit
Fiecare stație
are o secventa de initializare in care trimite un prim cadru
si realizează ciclic următoarele operaţii:
  receptia unui cadru,
  prelucrarea sirului de cadre receptionate,
  prelucrarea sirului de cadre transmise,
  transmiterea sau retransmiterea unui cadru impreuna cu confirmarea cadrului receptionat corect.
Fiecare cadru are campurile: info, secv, conf

## Slide 38
void protocol4(){
NrSecv CadruUrmator=0; // 0 sau 1
NrSecv CadruAsteptat=0; // 0 saau 1
cadru r,s;
TipEven even; //SosireCadru, TimeOut
//sau EroareControl
//pregateste cadru initial
s.info=DeLaRetea();
s.secv=CadruUrmator;
s.conf=1-CadruAsteptat;
LaFizic(s); //transmite cadrul
StartCeas(s.secv);

## Slide 39
do{
  even=wait();
  if(even==SosireCadru){
  r=DeLaFizic();
  //cand este cadrul asteptat, livreaza-l entitatii retea
  if(r.secv==CadruAsteptat){
    LaRetea(r.info);
    inc(CadruAsteptat);
  }
  //cand cadrul transmis este confirmat, pregateste
  // urmatorul cadru
  if(r.conf==CadruUrmator){
    StopCeas(r.conf);
    s.info=DeLaRetea();
    inc(CadruUrmator);
  }
  }

## Slide 40
  //construiteste si transmite un nou cadru
  s.secv=CadruUrmator;
  s.conf=1-CadruAsteptat;
  LaFizic(s);
  StartCeas(s.secv);
}forever; //reia de la asteptarea unui cadru
}

## Slide 41: Functionare protocol cu număr de secvență de un bit
Două scenarii pentru protocolul 4. (a) Cazul normal. (b) Caz anormal.
    Notaţia este (seq, ack, packet number).
    Un asterisc arată că nivelul reţea acceptă pachetul.

## Slide 42: Fereastra transmitatorului
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
Initial
Fereastra Φ
Trimis cadru 0
Fereastra 0
Trimis cadru 1
Fereastra 0,1
Primit ack 0
Fereastra 1
Trimis cadru 2
Fereastra 1,2
Primit ack 2
Fereastra Φ

## Slide 43: Fereastra receptorului
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
Loc ptr 3 cadre
Fereastra 0,1,2
Primit cadru 1 apoi 0
Livrat cadre 0 si 1
Fereastra 2,3,4

## Slide 44: Fereastra glisantă
fereastra este un sub-șir de numere de secvență
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
pe parcursul transmiterii cadrelor, fereastra glisează
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
la transmitator, fereastra contine numerele cadrelor transmise si ne-confirmate
dimensiunea ferestrei transmitatorului este variabila
  creste cand se trimite un nou cadru; ex. 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
  scade cand se primeste o confirmare; ex. pentru 3 si 4
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …

## Slide 45: Fereastra receptorului
la receptor, fereastra specifica numerele cadrelor ce pot fi acceptate; in exemplu, se accepta doar cadrele 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
dimensiunea ferestrei receptorului este constanta
fereastra gliseaza cand unul sau mai multe cadre din stanga ferestrei sunt livrate utilizatorului (livrarea se face in ordinea numerelor de secventa ale cadrelor!)
  de ex. s-a livrat cadrul 3
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
  apoi s-au livrat cadrele 4 si 5
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …

## Slide 46: Un protocol cu retransmitere neselectivă “Go Back N”
Efectul erorii cand fereastra receptorului este 1.

## Slide 47
Protocoale cu fereastră supraunitară de transmisie
Protocol cu retransmitere neselectivă
Sunt MaxSecv + 1 numere de secventa diferite
Fereastra maxima a transmitatorului poate fi de MaxSecv cadre
Demonstratie pe scenariu cu MaxSecv = 7 si fereastra de 8
  1. Transmitatorul trimite cadrele 0..7;
  2. Toate cadrele sunt receptionate si confirmate;
  3. Toate confirmarile sunt pierdute;
  4. Transmitatorul retrimite la time-out toate cadrele;
  5. Receptorul accepta duplicatele.

## Slide 48
#define MaxSecv 7
void ActivRetea();
void DezactivRetea();
NrSecv CadruUrmator, //urmatorul cadru de transmis
ConfAsteptata, //cel mai vechi cadru neconfirmat
// impreuna desemneaza fereastra transmisie
CadruAsteptat; //urmatorul cadru asteptat
cadru r,s;
pachet tampon[MaxSecv+1];
NrSecv ntampon,i;
TipEven even;

## Slide 49
short intre(NrSecv a, NrSecv b, NrSecv c){
//intoarce 1 daca a<=b<c circular
return a<=b && b<c || c<a && a<=b || b<c && c<a;
}
ex.1
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
a b c
ex.2
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
a b c
ex.3
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 …
a b c

## Slide 50
void transmite(NrSecv nrcadru){
//construieste si transmite un cadru de date
//pentru pachetul din tampon[nrcadru]
s.info=tampon[nrcadru];
s.secv=nrcadru;
s.conf=(CadruAsteptat+MaxSecv)%(MaxSecv+1);
//confirmarea trimisa in cadrul de date!
LaFizic(s);
StartCeas(nrcadru);
}

## Slide 51
void protocol5(){
ActivRetea(); // permite even. “ReteaPregatita”
CadruAsteptat=0; // fereastra de receptie 1 cadru
CadruUrmator=0; // margine sup fereastra transmisie
ConfAsteptata=0; // margine inf fereastra transmisie
ntampon=0; // initial nici un pachet in tampon
do{
  even=wait(); // functionare total dirijata
  // de evenimente
  switch(even){
  case ReteaPregatita: // reteaua are de transmis
  //memoreaza pachet in tampon (ptr retransmisie)
  //si trimite-l pe legatura de date
  tampon[CadruUrmator]=DeLaRetea();
  ntampon++;
  transmite(CadruUrmator);
  inc(CadruUrmator);
  break;

## Slide 52
case SosireCadru:
r=DeLaFizic();
if(r.secv==CadruAsteptat){
LaRetea(r.info);
inc(CadruAsteptat);
}
while(intre(ConfAsteptata, r.conf, CadruUrmator))
{
//confirma cadre intre ConfAsteptata si r.conf
  ntampon--;
  StopCeas(ConfAsteptata);
  inc(ConfAsteptata);
}
//la iesire din bucla ConfAsteptata = r.conf+1
break;
case EroareControl: break; // ignora cadru eronate

## Slide 53
  case TimeOut: // retransmite toate cadrele din
  // tampon (fereastra transmitatorului)
  //incepand cu pozitia ConfAsteptata
  CadruUrmator=ConfAsteptata;
for(i=1;i<=ntampon;i++){
  transmite(CadruUrmator);
  inc(CadruUrmator);
  }
  } // sfarsit switch
  if(ntampon<MaxSecv) ActivRetea();
else DezactivRetea();
}forever;
} // sfarsit protocol5

## Slide 54: Protocol cu retransmitere selectiva
Fereastra receptorului este supraunitara
  transmite Nak cu numarul 2 pentru cadru eronat
  apoi reconfirma ultimul cadru corect receptionat (Ack 1)
  dupa re-primirea cadrului eronat, Ack 5 confirma toate cadrele pastrate in tampon

## Slide 55
Dimensiunea ferestrei de receptie
Fereastra receptorului nu poate fi egală cu cea a transmiţătorului
1. Transmitatorul trimite cadrele 0..6
2. Cadrele sunt receptionate si confirmate. Fereastra receptorului devine 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5
3. Toate confirmarile sunt pierdute (se strica sincronizarea intre transmitator si receptor)
4. Transmitatorul retrimite cadrul 0 la time-out
5. Receptorul accepta drept cadru nou aceasta copie (cadrul 0) care se potriveste in fereastra sa actuala (7,0,1,2,3,4,5); cere cadrul 7 (dinaintea lui 0) care lipseste
6. Transmitatorul interpreteaza ca a trimis corect cadrele 0..6 si trimite 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5
7. Receptorul accepta cadrele, cu exceptia lui 0, pentru care are deja un cadru receptionat.  Ignora acest cadru 0 (a luat în loc duplicatul 0 primit anterior).

## Slide 56
void protocol6(){
initializari_contoare;
do{even=wait();
switch (even) {
case ReteaPregatita:
  accepta_salveaza_si_transmite_un_cadru (+-ack);
  //ack se poate include in cadru de date
  //se poate trimite si separat in cadru ack
  break;

## Slide 57
case SosireCadru:
r=DeLaFizic();
if (r.fel == data){
  transm_nak_daca_r_difera_de_cadru_asteptat;
  //pentru a semnala rapid eroarea!
  //NU mai multe nak-uri pentru acelasi cadru
  accepta_cadru_daca_in_fereastra_receptie;
  if (sunt date de trimis)
  marcheaza_trebuie_trimis_ack;
  //ack se va trimite cu un cadru de date
  else
  trimite_ack;
  livreaza_in_ordine_pachetele_sosite;
  actualizeaza_fereastra_receptie;
  }

## Slide 58
//continua case SosireCadru
if (r.fel == nak) retransmite_cadru_cerut;
trateaza_confirmare_cadre_eliberind_buffere;
break;
case EroareControl:
transmite_nak;
break;
case TimeOut:
retransmite_cadrul_corespunzator;
// timeout este asociat nr. secv al unui cadru
}
activeaza_sau_dezactiveaza_nivel_retea;
}forever;
}

## Slide 59: Exemple Protocoale Data Link
IEEE 802.11Qbb - Priority flow control
Legatura de date in Internet

## Slide 60: Priority Flow Control – IEEE 802.1Qbb
Standardul Ethernet (IEEE 802.3) este folosit pe scara larga
  Asigura conexiuni punct-la-punct
  In mod standard livrarea este best-effort.
Priority Flow Control este o varianta a Ethernet care garanteaza livrarea cadrelor.
Preambul
SFD
DST MAC
SRC MAC
EtherType
Payload
FCS
Format Cadru Ethernet

## Slide 61: Functionare Priority Flow Control
Sender
Receiver
high
PAUSE
PAUSED
low
PAUSE 0

## Slide 62: Priority Flow Control
PFC este Folosit pentru a transporta RDMA peste Ethernet (ROCEv2)
  RDMA necesita o retea fara pierderi.
  Folosit de Microsoft Azure pentru montarea diskurilor in retea
PFC are probleme de performanta
  Tree saturation problem.
  Head of line blocking.

## Slide 63: Legatura de date in Internet
Comunicarea pe fibra optica
IP
PPP
SONET
IP
PPP
SONET
Fibra optica

## Slide 64: PPP – Point to Point Protocol
Ofera incadrare
  Link Control Protocol, LCP
  Network Control Protocol, NCP
Format de cadru PPP pentru modul nenumerotat
Addresa 11111111 = toate statiile accepta cadrul
Control 00000011 = nenumerotat
Protocol = selecteaza dintre
  LCP, NCP
  IP, IPX (Internetwork Packet eXchange), OSI CLNP, XNS (Xerox Network Services)

## Slide 65: PPP – Point to Point Protocol (2)
Tipuri de cadre LCP
Configure-request Configure-reject
Configure-ack Code-reject
Configure-nak Protocol-reject
Inchide conexiune
Terminate-request
Terminate-ack
protocolul de retea este configurat folosind NCP
(ex. ptr IP – alocare adresa IP)
PPP transporta pachete (de ex. IP)
stabileste conexiune fizica
partile negociaza optiunile (LCP)
autentificare reusita

## Slide 66: Tipuri de cadre LCP
I - Initiator R - Responder

## Slide 67: PPPoE
Varianta a PPP encapsulata peste Ethernet; folosit pe scara larga
PPPoE are doua faze:
  Descoperire (discovery)
  Sesiune

## Slide 68: PPPoE Discovery
Clientul trimite catre server un pachet de initiere (PADI)
  Frame Ethernet catre adresa broadcast
Server catre client: PADO
Client catre server: request (PADR)
Server catre client: confirmare (PADS)

## Slide 69
Studiu individual
A. S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003
3.1 ASPECTE ALE PROIECTĂRII NIVELULUI LEGĂTURĂ DE DATE
3.2.2 Coduri detectoare de erori
3.3 PROTOCOALE ELEMENTARE PENTRU LEGĂTURA DE DATE
3.4 PROTOCOALE CU FEREASTRĂ GLISANTĂ
3.6 EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE
A. S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011
3.1 DATA LINK LAYER DESIGN ISSUES
3.2.2 Error-Detecting Codes
3.3 ELEMENTARY DATA LINK PROTOCOLS
3.4 SLIDING WINDOW PROTOCOLS
3.5.1 Packet over SONET